# Technické informace:

Typ skartovače :				cross-cut

Šíře skartovacího otvoru:			230mm

Max. množství skartovaných listů:		20 / 1 CD / 1 kreditní karta

šíře střihu:					4x35 mm

Objem koše:					41 l

Napájení: 					230 V

Odběr proudu:					2,4 A

Rozměry V / Š / D: 				660x416x310 mm

Hmotnost netto:					13,4 kg

Hmotnost brutto:				14,3 kg

www.opus.cz

7

# Návod k obsluze skartovačky

# OPUS VS 2000 CA

Účelem této příručky je poučit uživatele o tom, jak správně a bezpečně používat skartovací stroj.

# Bezpečnostní pokyny:

Než začnete pracovat se strojem, seznamte se s návodem k použití
a s bezpečnostními pokyny. Tyto pokyny si uchovejte a používejte vždy v případě jakýchkoliv pochybnosti týkajících se obsluhy stroje.

- Stroj položte na stabilním a dostatečně pevném povrchu v blízkosti zásuvky s napětím 230 V.

- Stroj je nutné chránit před prachem a vlhkem.

- Nepokládejte stroj v blízkosti hřejivých a ventilačních zařízení.

- Nepoužívejte stroj v blízkosti vznětlivých kapalin a plynů.

- Napájecí kabel chraňte před poškozením, nepoužívejte kabel k přemísťování stroje nebo k vyndávání zástrčky ze zásuvky.

- Stroj vypněte ze zdroje napájení, pokud ho delší dobu nebudete používat, nebo jej budete přemísťovat.

- Celkové vypnutí stroje nastane po vyndání zástrčky ze zásuvky.

- Zařízení skladujte mimo dosah dětí.

- Stroj obsahuje rotační součástky, které mohou vtáhnout volné části oděvu, vlasy atd. Zachovejte zvýšenou opatrnost.

- POZOR! Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci v přímé blízkosti podávacího otvoru.

- Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než je určeno v návodu.

- Kontrolujte správný chod stroje. Pokud zjistíte nějakou závadu stroje při práci, ihned se spojte se servisní opravnou.

- Zařízení je určeno pouze pro práci v uzavřené místnosti s teplotou vyšší než 8°C.

- Než sundáte kteroukoli ochranu stroje, vyjměte zástrčku ze zásuvky.

- Při použití nesprávných látek k promazání stroje, riskujete vznik požáru.

- Zacházejte se zařízením vždy dle všeobecných bezpečnostních pravidel.

- Veškeré opravy stroje může provádět pouze oprávněná osoba.

1

Declaration of Conformity Prohlášení o shodě OPUS Sp.z o.o. hereby declares that the machine specified below is in accordance with the following directives and standards: Opus Sp.z o.o. prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že tento stroj, jehož se toto prohlášení týká, je ve shodě s následujícími směrnicemi EU a s nimi souvisejícími normami: 2006/95/WE; 2004/108/WE EN 60950-1:2001+A11:2004; PN- EN 55014-1:2007; PN-CISPR 16-1:1997+ A1:2000; N-CISPR 16-2:1999 Název : OPUS Sp. z o. o. Adresa : ul. Toruńska 8 44-122 Gliwice Typ stroje / typ : Skartovačka / Shredder Model No / model : VS 2000 CA POLAND / Polsko ………………………………… Země (Podpis) 27.05.2005 Aleksander Macha datum jméno a příjmení

6

## Případné závady:

Pokud stroj nefunguje nebo pracuje nesprávně, ověřte si prosím:

- Zda je skartovačka zapojena do přívodu elektřiny.

- Zda je hlavní přepínač v poloze „ON”.

- Zda se ve skartovačce papír nezablokoval.

- Zda se motor nepřehřál.

- Zda je skartovací hlava správně umístěna na koši. (Bezpečnostní pojistka, která se nachází pod skartovací hlavou zablokuje chod stroje není-li správně hlava na koši usazená.)

V případě dalších problémů týkajících se chodu stroje zkontaktujete prosím svého prodejce.

## Údržba stroje:

Pravidelné mazání řezných nožů zabraňuje zmenšení výkonnosti, zvyšování hlasitosti a prodlužuje životnost skartovačky. Řezací nože je třeba mazat speciálním olejem (ke koupení u firmy OPUS) po několikanásobném vyprázdnění koše (pytle) na odpad. Stačí několik listů papíru navlhčit olejem a následně je skartovat tak, aby se olej rozmazal po celé ploše řezných nožů.

5

# Doporučení výrobce:

- Skartovačka slouží pouze ke skartaci papíru a CD a DVD disků.

- Pamatujte na pravidelné vyprazdňování koše.

- Skartovačka může pracovat pouze s košem, který je součásti stroje.

- Vypínač skartovačky by se měl nacházet v pozici OFF v případě, že se stroj delší dobu nepoužívá.

- Pamatujte na pravidelné vyprazdňování odpadního koše.

- Pro zajištění dlouhé životnosti a nezávadné funkčnosti stroje, neskartujte najednou více než 20 listů papíru (70g/m2). Neskartujte také počítačové sestavy, měkké PVC fólie, lesklý papír a kartón – může to způsobit poškození řezného ústrojí.

- POZOR!! Osobní skartovačky nejsou určené k nepřetržité práci. Doporučujeme 30 minutové přestávky po každých 15 minutách skartování dokumentů.

- Skartovačka je zabezpečená proti přehřátí motoru. Automaticky se vypne v případě, že bude překročena přípustná teplota motoru. Stroj bude opět připraven k práci po 15 – 20 minutové pauze.

POZOR! Nedodržování výše uvedených pokynů může způsobit ztrátu záruky.

# 2

# Popis stroje

Sestrojení:

1.	Ze skartovačky vysuňte koš. Na spodní straně zasuňte do 4 otvorů kolečka a zajistěte je gumovými záložkami.

2.  	Umístěte hlavu stroje na odpadní koš.

3.	Zapojte kabel do zásuvky 230 V.

4.	Nastavte vypínač skartovačky do pozice ON/OFF

5.	Skartovačka je připravena k práci.

3

LCD displej:

# Pokud svítí některá z těchto ikon, popis viz 2.

# Pokud svítí tato ikona,

popis viz 1.

# 1.

# Skartovačka pracuje správně, pokud tato ikona svítí zeleně. Tečky ukazují průběh skartace.

2.

# Přehřátí skartovačky – Přerušte práci na 30 minut.

Příliš mnoho listů papíru ve skartovacím otvoru.

Spatně vložený koš.

Obsluha stroje:

- ON/OFF – skartovačka se automaticky zapne, jakmile do skartovacího otvoru vložíme papír. Jakmile je dokument zničen, skartovačka se opět automaticky vypne.

- FWD (FORWARD) – tato funkce se využívá, pokud se mezi noži nacházejí papírové odřezky. Funkce je dostupná, pouze pokud je stroj zapnutý (ON).

- REV – funkce zpětného chodu. Tuto funkci lze použít rovněž při čištění nožů a odstranění zbytků usazeného papíru.

4